UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā

„Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”,

ID Nr. JŪ/2017/11

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un noformēšana

  - Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Jelgavā, Ūdensvada ielā 4, LV-3001 līdz 2017. gada 17. augusta plkst.10:00

  - Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa). Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pasūtītāja kontaktpersona

2.1. 	SIA "JELGAVAS ŪDENS"

TD vadītājas vietniece Tatjana Valtere

talr.63007106, 26568334

e-pasts: tatjana.valtere@ju.lv

- Cenu aptaujas priekšmeta apraksts

  - Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Kazarmes ielā 5 ar pieslēgumu Viestura ielas sadzīves kanalizācijas tīklam (turpmāk – objekts), t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā, saskaņā ar finanšu piedāvājumu atbilstoši:

- cenu aptaujas dokumentācijai (pielikums Nr.1),

- Tehniskai specifikācijai (pielikums Nr.2),

- Apliecinājuma kartei “Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums” (pielikums Nr.3) un

- Būvdarbu līgumam (pielikums Nr.4).

- Prasības Pretendentam:

  - Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, un informācija ir ievietota būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS);

  - Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 eiro;

  - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

  - Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

  - Pretendents var nodrošināt tādu objekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kas pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir bijis būvdarbu vadītājs vismaz 2 (divos) kanalizācijas sistēmas izbūves objektos, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir nodoti ekspluatācijā.

  - Būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto veidlapu (pielikums Nr.1) papīra formātā un elektroniski MS EXCEL faila formātā (CD);

  - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms Piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, un Pretendents neatrodas likvidācijas stadijā.

  - Pretendenta piedāvātā Būvdarbu vadītāja pašrocīgi parakstīts darba pieredzi apliecinošs CV un pasūtītāju atsauksmes par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un atbilstošā kvalitātē, un objekts ir nodots ekspluatācijā. Pretendents norāda informāciju par piedāvātā speciālista veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Uzaicinājuma 4.5. apakšpunktā norādīto speciālista prasīto pieredzi;

  - Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, ja šī persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām.

- Piedāvājuma cena un valūta

- Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai, tehnisko specifikāciju un Apliecinājuma kartes prasībām.

- Visas izmaksas jāuzrāda eiro (EURO) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

- Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā.

- Piedāvājuma cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., trašu nospraušana, izbūvēto darbu pārbaudes, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, būvuzņēmēja transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem. laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.), būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa.

- Līguma izpildes termiņš

  - Līguma izpildes termiņš – 3 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā ar objekta nodošanu ekspluatācijā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās par Pretendenta atbilstību sekojošiem atlases kritērijiem:

    - Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā un tā darbība nav apturēta, vai tas nav izslēgts no BIS;

    - Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

    - Pretendenta nominētais būvdarbu vadītājs ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, un tā norādītā sertifikāta darbība nav apturēta, vai tas nav izslēgts no BIS.

  - Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: no piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (Izmaksas kopā bez PVN).

  - Rakstiska informācija par pieņemto lēmumu tiks nosūtīta Pretendentiem.

# Pielikumā: 1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa uz 6 lp.

# 2. Tehniskā specifikācija uz 4 lp.

# 3. Apliecinājuma karte uz 16 lp – elektroniski uz CD datu nesēja.

# 4. Līguma veidne uz 6 lp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs				V. Juhna

# Pretendenta

_________

# Pieteikums un finanšu piedāvājums

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties cenu aptaujā “Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”, ID Nr. JŪ/2017/11;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (120 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apliecina, ka:

  - ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

  - nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

  - nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;

  - ir vairāk kā 2 (divu) gadu pieredze līdzīgu darbu veikšanā;

  - tehniskās specifikācijas ir izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, uzņemoties pilnu atbildību par Latvijas Republikas (turpmāk - LR) spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu darbu izpildes laikā;

  - piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;

  - pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;

  - pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā.

[Pretendenta nosaukums] ar šā piedāvājuma iesniegšanu (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) apņemas veikt uzaicinājumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Apliecinājuma karti, Tehnisko specifikāciju, līguma nosacījumiem par piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu:

| Būvdarbu kopējā cena bez PVN | <…> EUR |
| --- | --- |
| PVN <…>% | <…> EUR |
| Būvdarbu kopējā cena ar PVN | <…> EUR |

Būvdarbus vadīs:

[vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs]

<Pretendenta nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

_________________________________ Parakstīšanas vieta un datums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai „ Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”, ID Nr. JŪ/2017/11

Apjomu tabulas, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu. Aizpildītas apjomu tabulas jāiesniedz izdrukātā un parakstītā veidā, kā arī jāiesniedz to digitālā kopija uz kompaktdiska vai cita datu nesēja .xls datu formātā.

Izpildītājam ir jāizceno visas apjomu tabulās norādītās pozīcijas. Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt punktos aprakstīto darbu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kuras varētu būt nepieciešamas būvdarbu laikā darbu uzsākšanai un organizēšanai, kas aprakstītas kopā ar jebkuru pagaidu būvi un tās uzstādīšanu, kas var būt nepieciešama, kā arī vispārējiem riskiem, atbildību un pienākumiem, kas noteikti dokumentos, būvnormatīvos, standartos un likumdošanas aktos uz kuriem balstās nolikums. Tiks pieņemts, ka izcenojumi, kas ir iekļauti, bet nav nekādi ierobežoti visām izmaksām, kas attiecas uz: pieskaitāmajiem izdevumiem, darbaspēka nodokļiem, peļņu, izmaksām būvdarbu laukuma organizēšanai, pārbaudēm, kvalitātes kontrolei, trašu nospraušanai, darbības uzsākšanai, izpildes rasējumu izstrādei, izmaksas, kas attiecas uz līgumiskajiem pienākumiem u.c., kas sastāda darbu daļu un aktivitātes, kuras iekļautas Līgumā, ir vienlīdzīgi sadalīti pa visiem vienību izcenojumiem.  Ievērojot minēto, pozīcijas izcenojumā nav pieļaujama nulles vērtības norādīšana.

Apjomu tabulas ir jāaizpilda pēc iepirkuma dokumentācijā pievienotās veidnes.

Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi:

Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, izmantojamas Apjomu tabulās norādītās līdzvērtīgu darbu vienības izmaksas.

Pretendenta cenas piedāvājumā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām, Apliecinājuma karti.

Nosakot darbu un būvizstrādājumu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus utml.

Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., trašu nospraušana, pievadu precizēšana, izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, signāllentu ieklāšana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, būvuzņēmēja darba telpu izveide būvlaukumā, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.). Tāpat būvuzņēmējam cenas piedāvājumā jāiekļauj arī būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa.

Cauruļvadu apbērumi, pabērumi, rakšanas darbi un tranšeju aizbēršanas darbu un materiālu apjomi doti m3 pilnīgi blīvam un iestrādātam materiālam. Maksimālais tranšejas platums rēķināts saskaņā ar sniegtiem standartrasējumiem.

Savukārt seguma atjaunošanas darbi tiek mērīti m2, kur viens kvadrātmetrs ietver visas nepieciešamās sagataves kārtas ar to atbilstošu iestrādi, kā arī virsējo seguma kārtu ar iestrādi atbilstoši Apliecinājuma kartei un vai tehniskajām specifikācijām.

Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā (sagatavotas izpildshēmas) un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc Apjomu tabulās noteiktā daudzuma, ievērojot zemāk minētos nosacījumus, jeb mērījumu metodes.

Atklāto defektu novēršana un papildus pārbaudes:

Pārbaužu rezultātā atklāto defektu novēršanas izmaksas pilnībā gulstās uz Uzņēmēju un netiks nekādi apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Uzņēmējam ir pienākums tās veikt atbilstoši Apliecinājuma kartes un/vai tehnisko specifikāciju prasībām, lai nodrošinātu atbilstošu būvdarbu kvalitāti.

Pēc defektu novēršanas un/vai citu iemeslu pēc nepieciešamo papildus pārbaužu izmaksas netiks apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Uzņēmējam tās ir jāsedz atbilstošā apjomā, lai Pasūtītājs un Būvuzraugs varētu pārliecināties par to, ka visi būvdarbi ir veikti atbilstošā kvalitātē.

Finanšu piedāvājums Cenu aptaujai „Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”, ID Nr. JŪ/2017/11

| Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Vienības cena (euro) | darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro) |
| 1 | PP gludsienu plastmasas pašteces kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvi, Ø200mm, SN8 montāža tranšejā | m | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzelzsbetona grodu akas DN1000 ar dibenu, pārsedzi no saliek. dz/b elem., ar akas lūku un ķeta vāku 40t, ar kāpšļiem, H =1.50 - 1.99m, montāža un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø400, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø315, akas lūku un ķeta vāku 40t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1.50-1.99m; tās montāža tranšejā | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzelzsbetona grodu pārkrituma akas DN1500 ar dibenu, pārsedzi no saliek. dz/b elem., ar akas lūku un ķeta vāku 12.5t, ar kāpšļiem, H = 3.50 - 3.99m, montāža un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aizsargčaulas montāža projektējamās dz/b akas sienā, kas paredzēta d100 esošajai caurulei | gab. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aizsargčaulas montāža projektējamās dz/b akas sienā, kas paredzēta Ø200 caurulei | gab. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trejgabala Ø200/200/200 45° montāža akā | gab. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Līkņa Ø200 45° montāža akā | gab. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Noslēgtapas Ø200 montāža akā | gab. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plastmasas pašteces kanalizācijas caurules ar uzmavu un blīvi, Ø200mm; L=2.0m montāža ar stiprinājumiem pie akas sienas | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Atslēdzamās kanalizācijas d100 galu aizbetonēšana | vietas | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pievienojums esošajam sadzīves kanalizācijas d700 kolektoram projektējamajā DN1500 akā | kompl. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Esošās kanalizācijas akas demontāža | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Esošās betona caurles d100 demontāža | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana un hermētiskuma pārbaude | m | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Abpusēju vairogu vai rievsienu uzstādīšana būvbedres sienu nostiprināšanai | kompl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Būvbedru un tranšeju rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu un ar to saistītie darbi | m3 | 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa kārtām | m3 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) tranšejas piebēršanai, ietverot noblīvēšanu | m3 | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm | m2 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Grants seguma atjaunošana (h=25cm - dolomīta šķembas fr.0-70, h=30cm - salizturīgais slānis), skat. ŪKT-05 | m2 | 83,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, objekta nodošana ekspluatācijā | Kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmaksas KOPĀ bez PVN: |  |
| PVN 21% |  |
| Izmaksas KOPĀ ar PVN 21% |  |

Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami, lai pilnībā realizētu Apliecinājuma kartes risinājumus.

|  | Nosaukums: |
| --- | --- |
|  | Adrese: |
|  | Reģistrācijas Nr.: |
|  | Tālrunis: |
|  | Fakss: |
|  | E-pasts: |
|  | Kontaktpersona: |
|  | Maksājumu rekvizīti: |
|  | Banka, kods: |
|  | Konts: |
|  | Pretendenta vadītāja paraksts: |
|  | Vārds, uzvārds: |
|  | Amats: |
| Z.V. |

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujai "Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums", ID Nr. JŪ/2017/11

- Veicamo darbu apraksts

Objekts – dzīvojamās mājas Kazarmes iela 5 pagalma sadzīves kanalizācijas tīkls ar pieslēgumu esošajam Viestura ielas sadzīves kanalizācijas tīklam.

Paredzēta jauna pagalma sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve no esošās krājakas līdz pieslēgumam esošajam Viestura ielas sadzīves kanalizācijas tīklam, kopumā – 27.3 metri, saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti objektam “Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums” un šo tehnisko specifikāciju prasībām.

Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošās dzīvojamās mājas un ielas kanalizācijas sistēmu darbība. Pēc būvdarbu pabeigšanas atslēgt esošo dzīvojamās mājas kanalizācijas sistēmas pieslēgumu Miķelsona lietus kanalizācijas kolektoram.

Darbi veicami atbilstoši apliecinājuma kartes un šo tehnisko specifikāciju prasībām. Darbu apjomos ir paredzēta pilnīga grunts nomaiņa tranšejā, segumu atjaunošana un labiekārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas.

Precīzākus tehniskos risinājumus un darbu apjomus skatīt apliecinājuma kartē.

Pēc kanalizācijas sistēmas izbūves jāveic tās CCTV inspekcija.

Uzņēmēja atbildība ir sagatavot nepieciešamos dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā. Izpilddokumentācija jāiesniedz 3 oriģinālos eksemplāros izdrukas formātā un elektroniskā veidā .DWG  failu formātā. Darbi skaitās nodoti un pilnībā izpildīti tad, kad tie ir nodoti ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Tāmēs dotie darbu apjomi, norādījumi tāmes sastādīšanai un mērījumu metode.

Pretendentam, aizpildot tāmju tabulu un sniedzot piedāvājumu, ir jāpārliecinās par visu nepieciešamo darbu un materiālu iekļaušanu piedāvājuma tāmē. Jebkādu papildus pozīciju iekļaušana tāmē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju vai gadījumā, ja pretendentam šķiet, ka kādi darbu apjomi nav iekļauti, tad tie ir jāiekļauj esošajās pozīcijās atsevišķi neizdalot, jo nekādi papildus darbi būvniecības laikā nebūs iespējami un uzvarējušajam pretendentam jārealizē Apliecinājuma kartes risinājumus pilnā apjomā un esošās tāmes ietvaros.

Vienības cena – vienības cenā jāiekļauj visi nepieciešami darbi (t.sk. darba samaksa) un materiāli, lai sekmīgi realizētu Apliecinājuma kartes risinājumus atbilstoši tāmē dotajām pozīcijām.

Jebkādi zemes darbi iekļauti darbu apjomos tikai blīvā formā, cauruļvadiem doti to izbūvējamie metri neievērtējot to atgriezumus, savienojumu elementus vai izmantoto cauruļvadu garumus. Tranšeju rakšana paredzēta ne platāka par 1.5m izmantojot vairogus (vertikāla tranšejas siena).

Segumu atjaunošana tāmēs iekļauta tikai nepieciešamās minimālās tranšejas apjomā, bet pretendentam jārēķinās, ka būs nepieciešamas atjaunot jebkādus bojājumus, kuri tiks veikti būvniecības laikā, kā arī to apjomu, ja rakšanai tiks izmantotas platākas tranšejas. Šāds risks ir jāuzņemas Pretendentam un šāds darba apjoms pretendentam jāiekļauj jau esošajās tāmes pozīcijās.

Darbu apjomos nav speciāli izdalīts, bet izmaksās jāiekļauj darbi cauruļvadu tīrīšanai, pārbaudēm, atzinumu saņemšana pirms nodošanas ekspluatācijā, nodošana ekspluatācijā un jebkādi citi darbi, kuri tieši vai netieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā, tādejādi šo darbu izmaksas iekļaujamas esošajās vienības cenās.

Jebkādas iespējamās pretrunas starp apliecinājuma karti, saistošo noteikumu un šo tehnisko specifikāciju prasībām jāvērtē un jāņem vērā stingrākās tehniskās prasības, ja vien pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, un šim prasībām ir jābūt iekļautām piedāvājuma vienības cenās.

Būvniecības laikā visi darbu apjomi tiks mērīti, pieņemti un apmaksāti atbilstoši dotajai tāmei un šajā tehniskajā specifikācijā aprakstītajiem pieņēmumiem un prasībām.

Pieņēmumu izmantošana paveikto darbu apjomu mērīšanai, pieņemšanai un apmaksai nekādi neierobežo Pretendentu plānot izmantot citas būvniecības metodes un paņēmienus, bet šādu metožu un paņēmienu izmantošana nedos tiesības pretendēt uz papildus apmaksājamiem paveikto darbu apjomiem. Savukārt, ja izmantojot tāmes pieņēmumus samērīto un paveikto darbu apjoms būs mazāks, tad samaksa tiks veikta par atbilstoši mērītajiem darbu apjomiem.

- Pārbaudes

Uzņēmējam ir jāveic Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas. Ja Darbi vai Posms neiztur Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, ir jāveic atkārtotas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem.

Uzņēmējam jānodrošina iespēja visus elementus pārbaudīt Būvuzrauga un Pasūtītāja klātbūtnē un jāinformē Būvuzraugs par aprīkojuma gatavību darbībai un par plānoto pārbaužu veikšanu trīs darba dienas iepriekš.

Uzņēmējam jāveic tehniskajās specifikācijās noteiktās pārbaudes, kā arī jāveic citas pārbaudes, kas pēc Būvuzrauga viedokļa nepieciešamas, lai noteiktu, vai būves atbilst Specifikācijām.

Uzņēmējam jāsedz jebkuri papildus izdevumi, kas radušies pārbaudes neizturēšanas dēļ, ko pēc Būvuzrauga domām izraisījusi nepietiekama Uzņēmēja darbu veikšanas kvalitāte pirms iekārtu nodošanas pārbaudei. Ja notikusi neatļauta piegāde, Būvuzraugs var pieprasīt iekārtu atgriešanu ražotājam pārbaudei Pasūtītāja klātbūtnē uz Uzņēmēja rēķina.

Jebkuram aprīkojumam, ko izmanto iekārtu pārbaudē, visos aspektos jāatbilst attiecīgajām drošības prasībām attiecībā uz elektriskajām ierīcēm iekārtu un tajās strādājošo darbinieku drošībai.

Uzņēmēja izmaksās jāiekļauj visu pārbaužu darbu izmaksas, iekļaujot pagaidu montāžu, darbu, materiālus, mērierīces, noliktavas, degvielu un elektroenerģiju, kas var būt nepieciešamas visu pārbaužu laikā.

3.1. Cauruļvadu pārbaudes

CCTV cauruļvadu pārbaude

Pirms cauruļvadu pārbaudes, cauruļvads jāatbrīvo no tur, iespējams, būvniecības laikā iekļuvušām smiltīm, akmeņiem un citiem iespējamajiem piemaisījumiem. Tīrīšanas veikšana ir Uzņēmēja atbildība.

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu pārbaude jāveic ar CCTV metodi. Jāizmanto augstas izšķirtspējas kamera ar rotējošu galvu/ lēcu. Savukārt gatavie materiāli - video ieraksti un atskaites, jāsaskaņo Būvuzraugam un Pasūtītājam.

Kamerām un iekārtām, kuras lieto CCTV inspekcijai, jābūt ražotām šim nolūkam, un tās jāvada no specializēta transportlīdzekļa, kuram jābūt aprīkotam ģeneratoru iekārtas un cita palīgaprīkojuma darbības nodrošināšanai, iekārtas darbības kontroles moduli, monitoru un videoieraksta aparatūru.

Videoiekārtai jābūt tādai, lai operators varētu izdarīt ieraksta piezīmes no klaviatūras. Videoierakstā jābūt uzrādītai vismaz šādai informācijai – datums, laiks, pārbaudāmā cauruļvada posma nosaukums un atrašanās vieta, pārbaudes sākumpunkts, kameras atrašanās vieta cauruļvadā no sākumpunkta, skata leņķis, pārbaudes nolūks (sākotnējā, izpilddokumentācijas u.t.t.) un cita informācija, kuru konkrētā iekārta spējīga uzrādīt.

Pārbaudes veikšanas iekārtas, pārbaudes veikšanas iestatījumi jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju pirms darbu veikšanas. CCTV pārbaude veicama Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.

CCTV pārbaudes rezultāti datordrukā, CD formātā iesniedzami Būvuzraugam un Pasūtītajam izskatīšanai vismaz divas nedēļas iepriekš pirms plānotā atzinuma saņemšanas.

Infiltrācijas pārbaude bezspiediena cauruļvados

Bezspiediena cauruļvados un skatakās, pēc tranšeju aizbēršanas un vismaz piecas dienas pēc gruntsūdens līmeņa pazemināšanas pārtraukšanas, jāveic infiltrācijas pārbaude. Pārbaude tiek veikta Pasūtītājam un Būvuzraugam kopā ar Uzņēmēju vizuāli apsekojot skatakas, kā arī veicot CCTV. Jebkāda paliekoša plūsma tīklā jāuzskata par infiltrācijas pazīmi. Ņemot vērā īso cauruļvada posmu, nav pieļaujama jebkāda infiltrācija izbūvētajā posmā. Ja tāda tiek atklāta, jāveic pasākumi tās novēršanai.

Ūdens pārbaudēm un tīrīšanai

Ūdens cauruļu konstrukciju tīrīšanai tiek ņemts Pasūtītāja teritorijā Ūdensvada ielā 4, Jelgavā. Pirms ūdens ņemšanas, ir jāveic apmaksa par izmantoto ūdeni. Ūdeni pārbaudēm drīkst ņemt tikai tajos laikos un veidā, kā apstiprinājis Pasūtītājs.

Pārbaudēm izmantotā ūdens novadīšana

Pārbaudēm izmantotais ūdens tiek novadīts Pasūtītāja teritorijā Lapskalna ielā 22, Jelgavā (Jelgavas pilsētas Notekūdens attīrīšanas ietaises), pirms tam veicot apmaksu par pakalpojumu.

- Pārējie jautājumi

Darbu izpildes termiņš, garantijas periods

Līguma izpildes termiņš ir 3 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā objekta nodošana ekspluatācijā.

Garantijas jeb defektu paziņošanas periods ir 36 mēneši no būves nodošanas ekspluatācijā dienas. Ja rezultāti neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājam par to nekavējoties jāinformē Uzņēmējs, dodot Uzņēmējam iespēju veikt tūlītējus labošanas pasākumus. Pasūtītājam un Uzņēmējam jāvienojas par kārtību, kādā tiks atklāts neatbilstību cēlonis, ja viens vai vairāki parametri neatbilst Pasūtītāja prasībām un standartiem un kļūmes norāda, ka nevar tikt izpildīta garantija.

Atzīmi par būvdarbu uzsākšanu apliecinājuma kartē un Rakšanas atļauju saņem Uzņēmējs.

Pretrunas starp tehnisko specifikāciju un apliecinājuma kartes prasībām

Gadījumā, ja starp līgumu, tehnisko specifikāciju un projektu ir pretrunas, tad jāvadās pēc tehniski stingrākajām prasībām, ja vien no Pasūtītāja netiek saņemti citādi norādījumi.

Neparedzēti un papildus darbi

Plānoto darbu izpildei jebkādi papildus un/vai neparedzētie darbi netiek paredzēti, un jebkādas iespējamās neparedzētās izmaksas Pretendentam ir jāizvērtē kā savi riski un jāiekļauj tāmēs dotajās vienības izmaksās atbilstoši Apliecinājuma kartes un/vai šo tehnisko specifikāciju prasībām.

# Līgums Nr.: JŪ/2017/11

# "Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”

Jelgavā								 2017. gada ___. ___________

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, valdes locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

_______________ , vienotais reģistrācijas numurs_____________, valdes locekļa ___________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _______ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās cenu aptaujas "Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums" (identifikācijas Nr. JŪ/2017/11) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līgumā lietotie termini

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Apliecinājuma kartei, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Apliecinājuma kartei un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Apliecinājuma karte - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

  - Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Apliecinājuma kartei un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt dzīvojamās mājas Kazarmes iela 5 pagalma sadzīves kanalizācijas tīkla ar pieslēgumu esošajam Viestura ielas sadzīves kanalizācijas tīklam izbūves darbus (turpmāk - Būvobjekts) atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Apliecinājuma kartei, Piedāvājumam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

- Būvdarbu veikšana

  - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu.

  - Izpildītājs Būvdarbu izpildi veic 3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un ne vēlāk kā līdz 2017. gada ..................................... nodod Būvobjektu ekspluatācijā.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Izpildītājs saņem atzīmi par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu esošajā  Apliecinājuma kartē.

  - Izpildītājs ir atbildīgs un nodrošina visu nepieciešamo darbu atļauju saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas.

  - Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

  - Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Apliecinājuma karti. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Apliecinājuma kartes risinājumiem tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus  Apliecinājuma kartē.

  - Izpildītājs Būvdarbos izmanto Apliecinājuma kartei, Tehniskām specifikācijām un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā, pēc nepieciešamības, rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

  - Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurš sastādīts, kā Forma Nr.2, par faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus.

  - Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati.

  - Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

  - Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa ir EUR _____(______ euro un __ centi), kuru veido:

    - Līguma summa bez PVN, kas sastāda EUR_____,(______ euro un __ centi);

    - PVN 21%, kas sastāda EUR ________ (______ euro un __ centi).

  - Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

  - Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:

    - galīgais norēķins par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītu Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu nodokli par būvniecības pakalpojumiem, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu visām izmaksu pozīcijām finanšu piedāvājumā, kas pievienots Līguma pielikumā Nr.2.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītājs:

    - ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

    - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

    - līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

    - ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

    - nodrošina būvdarbu vadītāja piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

  - Pasūtītājs:

    - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

    - nozīmē Būvuzraugu;

    - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

    - nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Apliecinājuma kartes autoru autoruzraudzības veikšanai.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, un ir pilnā mērā atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies to vainas dēļ.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas ar PVN par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas ar PVN.

  - Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas ar PVN.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas ar PVN.

  - Līgumsoda un nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1., 10.2.2. un 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas ar PVN, ko Izpildītājs apmaksā 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas.

- Garantija

  - Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Apliecinājuma kartei un Tehniskai specifikācijai un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties saistībā ar Būvobjekta neatbilstības Apliecinājuma kartei un Tehniskai specifikācijai un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.

  - Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no 3.18.punktā minētā Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  - Ja kādai no Pusēm ir zināms, ka trešās personas darbības rezultātā vai nepārvaramas varas rezultātā otrai pusei var rasties zaudējums, un tai ir iespējas novērst iespējamo zaudējumu rašanos vai paziņot otrai Pusei par šādu zaudējumu rašanās iespēju, bet tā savas vainas dēļ to ilgstoši nedara, tad šāda Puses rīcība var tikt pielīdzināta Līguma 5.5. punktā paredzētajam gadījumam.

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

    - ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

    - neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

    - neievēro Apliecinājuma karti vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs, 20 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas, samaksā Pasūtītājam Līguma 6.5. punktā pielīgto līgumsodu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda aktu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 dienām vai apgrūtina, vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums ir interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros uz __ (_____) lapām, ar _____ pielikumiem, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

  - Līguma pielikumā:

1.pielikums:Iepirkuma procedūras dokumenti – Cenu aptaujas „ Dzīvojamās mājas Kazarmes ielā 5 sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgums”, ID Nr. JŪ/2017/11 uzaicinājums ar pielikumiem;

2.pielikums: Piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| ____________________ Reģ.Nr.______________ _________________________ Banka: ____________________ Kods: ______________ Konts:_____________________ | SIA “JELGAVAS ŪDENS” Reģ. Nr. 41703001321 Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 AS SEB banka LV23UNLA0008 0005 08108 AS DNB banka LV08RIKO 0002 0130 71807 AS SWEDBANKA LV 57 HABA 055 100 4590 971 AS Nordea Bank AB LV08 NDEA 0000084438520 |
| _________________________________ Valdes loceklis/ | _________________________________ Valdes loceklis / Edgars Līcis/ |

# Footnotes

Ja Pretendenta nominētais speciālists uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav Pretendenta darba ņēmējs, vai arī tam ir vairāki Darba devēji, CV ir jāiekļauj arī speciālista šībrīža Darba dēvēja apliecinājums, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums par darbu veikšanu, tas būs pieejams visu līguma izpildes laiku.